审批意见： 关于《河南蕴农植保科技有限公司年产3.55万吨环保型植物保护产品 扩建项目环境影响报告表》的批复 一、你公司（统一社会信用代码：91411700MA465BN543）上报的由河南翰林环保科技有限公司编制的《河南蕴农植保科技有限公司年产3.55万吨环保型植物保护产品扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在高新技术产业开发区管委会网站公示期满。该项目建设地址位于驻马店高新区靖宇大道与科技路交叉口科技路3号，主要建设内容包括：项目投资10000万元，年产3.55万吨环保型植物保护产品，主要生产设备包括：粉碎机、造粒机、干燥机、空压机、筛分机、助剂罐、搅拌釜以及配套环保设备等。该项目符合国家产业政策，原则批准《河南蕴农植保科技有限公司年产3.55万吨环保型植物保护产品扩建项目环境影响报告表》。项目建设单位据此落实各项环保治理设施和环保治理资金。 二、本次工程施工期主要是利用现有厂房进行扩建，采取措施后，对环境影响较小。 三、项目建设中应重点做好以下工作： （一）废气:水剂AS除草剂产品灌装工序废气（非甲烷总烃、氨）采用密闭隔间+微负压收集，收集的废气进入4A车间现有工程一套“UV光氧催化氧化+低温等离子+水喷淋塔”装置处理；上料、搅拌过程废气（颗粒物、非甲烷总烃、氨）采用集气管道收集，收集的废气进入新建的一套脉冲布袋除尘器处理后，再进入4A车间现有工程的一套“UV光氧催化氧化+低温等离子+水喷淋塔”装置处理，处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放。 可溶粒剂SG产品产生的包装废气（颗粒物）采用集气罩收集，上料、混合、造粒、干燥、筛分废气（颗粒物）采用集气管道收集，收集的废气进入新建的一套“脉冲布袋除尘器+水喷淋塔”+一根15m高排气筒（DA005）排放。 选择性除草剂固体WP产品产生的包装废气（颗粒物）采用集气罩收集，上料、混合、粉碎废气（颗粒物）采用集气管道收集，收集的废气分别进入新建的5套“脉冲布袋除尘器+水喷淋塔”处理后，由15m高排气筒（DA006~DA010）排放。 选择性除草剂固体WDG产品产生的包装废气（颗粒物）采用集气罩收集，上料、混合、粉碎、造粒、干燥、筛分废气（颗粒物）采用集气管道收集，收集的废气分别进入新建的8套“脉冲布袋除尘器+水喷淋塔”处理后，由15m高排气筒（DA0011~DA018）排放。 厂区储罐废气（氨、非甲烷总烃）由管道引至一套“水喷淋塔+活性炭吸附”装置处理，处理后由一根15m高排气筒（DA019）排放。 采取以上措施后，项目废气排放满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作排放建议值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中颗粒物排放浓度≤10mg/m3要求。 (二)废水：项目生产喷淋塔废水、车间地面清洗废水、生活污水、实验室检验废水经厂内现有污水处理站（依托现有）处理后进入厂区总排口排放，污水处理站设计处理规模为10m3/d，主要处理工艺为“调节池+水解酸化池+接触氧化池”；纯水设备反冲洗废水直接进入厂区总排口。厂区总排口排入市政污水管网，进入驻马店第三污水处理厂统一处理。废水排放满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB 41/1135-2016）和驻马店市第三污水处理厂收水水质要求。 (三)固废：项目固废主要包括沾染原药农药的废包装袋、布袋除尘器收集的粉尘、废旧包装桶、污水处理站污泥、生活垃圾等。沾染原药农药的废包装袋、污泥、废活性炭属于危险固废，全部储存于厂区危险废物暂存间内，定期由有资质单位定期外运处置。危险废物临时暂存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。布袋除尘器收集的粉尘回用于各自产品生产工序，不外排。产生的废UV灯管和生活垃圾交由环卫部门处置。 (四)噪声：空压机、粉碎机、造粒机、筛分机、风机等高噪声设备，采用基础减振、隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （五）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。 四、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，该环境影响报告表应报驻马店市生态环境局高新区服务办公室重新审核。 、 2024年4月18日